## Slide 1
第二堂人形机器人课
运行模式与安全
—— 让 K1 安全地站起来
【配图占位】
课程主视觉 / K1 四种姿态拼图 或 安全操作场景
课时 L2 · 主讲人：__________
1 / 26

## Slide 2
导学
本课目标
—— —— 一节课我们要带走什么
• 认识四种运行模式的物理含义与安全要点
• 用 SDK 查看并切换运行模式
• 掌握模式间的安全切换顺序，养成规范操作习惯
2 / 26

## Slide 3
第一部分 · K1 的运行模式
从“连上”到“动起来”
—— —— 控制方式一样吗？
【配图占位】
K1 趴姿/站姿/行走 三态拼图
回顾：上节课我们连上了 K1，读到了它的基本参数。
【想一想】
机器人从趴着，到站起来、准备走——
底层的控制方式一样吗？
先猜一下，下面揭晓。
3 / 26

## Slide 4
第一部分 · K1 的运行模式
什么是运行模式
—— —— 不同工作状态，不同控制策略
运行模式 = 机器人在某种工作状态下采用的整套控制策略。
趴着、站着、走着，关节的控制目标完全不同——这决定了它能不能动、怎么动、安不安全。
【配图占位】
三种姿态对照（趴 / 站 / 走）
4 / 26

## Slide 5
第一部分 · K1 的运行模式
K1 的四种运行模式
—— —— damping / prepare / walk / custom
模式 | 含义 | 能否运动 | 安全要点
damping | 阻尼/软态，关节有阻尼但不支撑站立 | 否 | 开机默认状态
prepare | 准备模式，维持站立就绪姿态 | 否（仅就绪） | 行走前必须先到达此模式
walk | 行走模式，靠动态平衡维持站立 | 是（需配合速度） | 只能由已直立的 prepare 进入
custom | 进阶自定义，需单独编程 | 取决于编程 | 未编程前比 damping 更软，本课不实操
四种模式含义、能否运动、安全要点一表总览；下面 4 页逐一展开。
5 / 26

## Slide 6
第一部分 · K1 的运行模式
模式一 · damping 阻尼软态
—— —— 开机默认，关节软、不支撑站立
damping
关节有阻尼但整体“软”，无法维持站立。
能否运动：否
安全要点：开机默认状态；也是关机前的收尾状态。
【配图占位】
K1 趴姿实拍
6 / 26

## Slide 7
第一部分 · K1 的运行模式
模式二 · prepare 准备就绪
—— —— 行走之前的必经状态
prepare
维持站立就绪姿态，关节变硬但不主动运动。
能否运动：否（仅就绪）
安全要点：进入 walk 前必须先到达此模式且已直立站稳。
【配图占位】
K1 直立站姿实拍
7 / 26

## Slide 8
第一部分 · K1 的运行模式
模式三 · walk 行走模式
—— —— 靠动态平衡维持站立
walk
机器人持续微调关节维持平衡，可配合速度指令行走。
能否运动：是（需配合速度）
安全要点：只能由已直立的 prepare 进入。
【配图占位】
K1 行走中实拍
8 / 26

## Slide 9
第一部分 · K1 的运行模式
模式四 · custom 自定义
—— —— 进阶模式，本课不实操
custom
需自行编程实现控制逻辑；未编程前比 damping 更软。
能否运动：取决于编程
安全要点：属进阶内容，本课时只作认识。
【配图占位】
进阶编程示意图
9 / 26

## Slide 10
第二部分 · 用程序查看与切换模式
机器人现在是什么模式？
—— —— 从手动按钮到程序控制
机器人现在是什么模式？
—— 从手动按钮到程序控制
【配图占位】
手 / 代码 对比意象
10 / 26

## Slide 11
第二部分 · 用程序查看与切换模式
手动切换 vs 程序切换
—— —— 即时操作与流程自动化
维度 | 手动切换（按钮/手柄） | 程序切换（SDK）
适用 | 人在现场即时操作 | 按流程自动执行
特点 | 直观、响应快 | 可复现、可批量、可组合成任务
局限 | 每次都要人动手 | 需提前写好并验证
按钮/手柄适合人即时操作；程序适合按流程自动执行、可复现、可批量——这就是学机器人编程的意义。
11 / 26

## Slide 12
第二部分 · 用程序查看与切换模式
用代码连接 K1
—— —— 第一行：建立连接
from boosteros.robots.booster import BoosterRobot
robot = BoosterRobot()
# 建立与 K1 的连接（对应 notebook 2.1）
第一行就建立连接：robot 即这台 K1，之后所有读/写都通过它。
12 / 26

## Slide 13
第二部分 · 用程序查看与切换模式
读取当前运行模式
—— —— get_mode() 读出状态
mode = robot.get_mode()
print(mode) # 如 'damping' / 'prepare' / 'walk'
# 读出的字符串应和机器人实际姿态一致
get_mode() 读出当前模式字符串；对照机器人实际姿态验证。
13 / 26

## Slide 14
第二部分 · 用程序查看与切换模式
观察记录任务
—— —— 把“模式—姿态”对应记下来
不写代码：观察 damping / prepare / walk 三种模式下的姿态、能否运动，填入实训手册 2.3 表格。同桌交叉核对后签字。
【动手试试】
观察记录要点：
· 三种模式下 K1 的姿态分别什么样？
· 哪些能运动、哪些不能？
· 把“模式—姿态”对应关系真正记牢，再进入下一步实操。
14 / 26

## Slide 15
第二部分 · 用程序查看与切换模式
趴姿下切换模式
—— —— damping ↔ prepare 练手
# 趴姿最安全：即使切换失败也不会摔倒
robot.set_mode("prepare") # 关节变硬，进入准备就绪
robot.set_mode("damping") # 回到软态收尾
# 体会两种模式下关节硬度的不同
set_mode() 切换模式；趴姿下练，最安全，先建立“模式—姿态”的直观体感。
15 / 26

## Slide 16
第三部分 · 安全切换与行走
能切换了，是不是就能随便切？
—— —— 模式之间有安全顺序
能切换了，是不是就能随便切？
—— 模式之间有安全顺序
【配图占位】
状态机剪影 虚化背景
16 / 26

## Slide 17
第三部分 · 安全切换与行走
运行模式状态机
—— —— 哪些能切，哪些不能切
damping
阻尼软态
prepare
准备就绪
walk
行走模式
↔
可互切
→
直立后进入
←
安全停止
↓
坐下收尾
✕ 严禁 walk → damping
站立动态平衡态直接切软态会瘫倒
允许路径：damping↔prepare、prepare→walk、walk→prepare；prepare→damping 收尾。严禁 walk→damping。
17 / 26

## Slide 18
第三部分 · 安全切换与行走
安全红线
—— —— 严禁 walk → damping
严禁 walk → damping
• 机器人瞬间瘫倒
• 可能伤及邻近人员
• 损坏物品与机器人本体
正确做法：停止行走必须先回 prepare，确认坐下/趴好后再 damping。
【配图占位】
瘫倒后果警示示意（警示红点缀）
18 / 26

## Slide 19
第三部分 · 安全切换与行走
行走安全路径
—— —— 四步时序，每步之间留人工窗口
① 进入 prepare
并手动拉起站稳
② 人工确认
直立·空旷·教师监督
③ 进入 walk
本实验不发速度
④ 安全停止
回 prepare
⑤ 坐下/趴好
后 damping 收尾
人工窗口
五步时序，每步之间留“人工窗口”：必须人工确认、人工操作，不可连续一键跑完。
19 / 26

## Slide 20
第三部分 · 安全切换与行走
步骤 1 · 进入准备模式
—— —— 先站稳，再谈行走
# 步骤 1：进入准备模式（对应 notebook 4.2）
robot.set_mode("prepare")
# 随后手动把机器人拉起到 STAND 直立站稳
先站稳，再谈行走：必须人工把机器人拉起、确认直立站稳，才能进入下一步。
20 / 26

## Slide 21
第三部分 · 安全切换与行走
步骤 2 · 确认后进入行走
—— —— 人工确认窗口，不可跳过
⚠ 人工确认后方可运行：直立站稳 · 周围空旷 · 教师监督
# 步骤 2：确认后进入行走（对应 notebook 4.2）
robot.set_mode("walk") # 本实验不发速度，机器人原地
只有确认已直立站稳、周围空旷、教师在场，才运行此 cell；本实验不发速度。
21 / 26

## Slide 22
第三部分 · 安全切换与行走
步骤 3–4 · 安全停止与收尾
—— —— 先回 prepare，再软态收尾
⚠ 先回 prepare 安全停止，再软态收尾
# 步骤 3：安全停止，回到准备模式
robot.set_mode("prepare")
# 步骤 4：确认已坐下/趴好后，软态收尾
robot.set_mode("damping")
停止行走必须先回 prepare；确认已坐下/趴好，才切 damping 收尾，杜绝 walk→damping。
22 / 26

## Slide 23
第四部分 · 手柄手动遥控
不写代码，也能让它动
—— —— 换控制方式，不换安全原则
不写代码，也能让它动
—— 换控制方式，不换安全原则
【配图占位】
手柄剪影
23 / 26

## Slide 24
第四部分 · 手柄手动遥控
用手柄操控 K1
—— —— 按键布局与操作流程
操作目标：用手柄直接遥控 K1 完成准备 / 行走 / 停止。
前置：手柄与机器人配对、K1 已开机、站位在安全区。
关键步骤：先 prepare 直立 → 推摇杆行走 → 回 prepare 停止。
安全要点：安全顺序与程序控制完全一致，禁止 walk→damping。
【配图占位】
手柄按键标注（左摇杆/右摇杆/模式键/急停）
详细图示见附件《K1 手柄遥控操作图示》
24 / 26

## Slide 25
第四部分 · 手柄手动遥控
分组实操任务卡
—— —— 在监督下完成一次完整操控
【动手试试】
分组轮换，在监督下完成一次完整操控：
· 每组：prepare → 直立站稳 → walk → 回 prepare
· 每组指定 1 名安全员，全程盯守，禁止 walk → damping
· 教师先完整示范一遍，再放手让学生操作
· 操作前确认周围空旷、站位安全
25 / 26

## Slide 26
第五部分 · 小结与评价
本课小结与学习评价
—— —— 带走三件东西，测一测
带走三件东西：① 四种模式 ② 程序切换 ③ 安全切换顺序
学习评价（与实训手册一致）
• 判断：walk 模式可以由 damping 直接切换进入。（ ）
• 填空：停止行走时，必须先回到 ________ 模式，再收尾到 damping。
• 选择：进入 walk 前，机器人必须处于（ ）A. damping 软态 B. prepare 且已直立站稳 C. custom
26 / 26