## Slide 1
第三堂人形机器人课
基本运动控制
—— 让 K1 按指令行走
【配图占位】
课程主视觉 / K1 行走场景 或 坐标系示意图
课时 L3 · 主讲人：__________
1 / 26

## Slide 2
导学
本课目标
—— —— 一节课我们要带走什么
• 理解自身坐标系与 set_velocity 的三个参数
• 用 SDK 发出速度指令，让 K1 前进 / 后退 / 转向
• 认识开环控制的偏差，学会观察与记录
2 / 26

## Slide 3
第一部分 · 速度指令与坐标系
从“能切换”到“能移动”
—— —— 怎么告诉机器人往哪走？
【配图占位】
K1 站立待发 / 行走中 场景图
回顾：上节课我们让 K1 进入 walk，站稳了。
【想一想】
站立会了，那怎么让它真的走起来、
往指定的方向走？
先猜一下，下面揭晓。
3 / 26

## Slide 4
第一部分 · 速度指令与坐标系
什么是自身坐标系
—— —— 以机器人自己的前后左右为准
自身坐标系 = 以机器人自身为原点建立的方向基准。
前后、左右是“相对于机器人朝向”的，不是固定的“上北下南”——
机器人一转身，它的“前”就变了。
【配图占位】
机器人坐标轴示意（自身前后左右）
4 / 26

## Slide 5
第一部分 · 速度指令与坐标系
三个轴的方向
—— —— x 前进 · y 左移 · yaw 左转
三个轴的正方向约定：
· x 轴：机器人正前方为“前进正方向”
· y 轴：机器人左侧为“左移正方向”
· yaw：绕竖直轴逆时针（向左）转为正
记住“正方向”，后面正负号就不会乱。
【配图占位】
坐标系正方向标注图（x前 / y左 / yaw左转）
5 / 26

## Slide 6
第一部分 · 速度指令与坐标系
set_velocity 的三个参数
—— —— 一个指令，三个数，决定往哪走
参数 | 含义 | 单位 | 正方向
vx | 前后方向速度 | m/s | 正数 = 前进，负数 = 后退
vy | 左右方向速度 | m/s | 正数 = 左移，负数 = 右移
vyaw | 绕竖直轴转向速度 | rad/s | 正数 = 向左（逆时针）转，负数 = 向右（顺时针）转
一个指令 set_velocity(vx, vy, vyaw)，三个数同时生效，决定往哪走、转多快。
6 / 26

## Slide 7
第一部分 · 速度指令与坐标系
三参数动作对照
—— —— 正数往哪走，负数往哪走
指令 | 动作 | 方向
set_velocity(0.5, 0, 0) | 前进 | 机器人正前方
set_velocity(-0.5, 0, 0) | 后退 | 机器人正后方
set_velocity(0, 0.3, 0) | 左移 | 机器人正左方
set_velocity(0, -0.3, 0) | 右移 | 机器人正右方
set_velocity(0, 0, 0.5) | 左转（逆时针） | 绕竖直轴向左
set_velocity(0, 0, -0.5) | 右转（顺时针） | 绕竖直轴向右
正数往哪个方向、负数往哪个方向，一表记牢；三个数可组合（如同时前进 + 左转）。
7 / 26

## Slide 8
第一部分 · 速度指令与坐标系
速度与移动距离
—— —— 0.5 m/s × 2 s ≈ 1 m
移动距离 = 速度 × 时间
= 0.5 m/s × 2 s = 1 m
• 安全降速：大纲 1 m/s × 2 s，课堂取 0.5 m/s × 2 s
• 留出反应与急停空间，距离更好控制
• 转向用角速度 rad/s，约 2 s 转 57°
【配图占位】
距离估算示意图（0.5 m/s × 2 s = 1 m）
8 / 26

## Slide 9
第二部分 · 开环控制与偏差
指令发出去，就万事大吉了？
—— —— 引出“开环”
指令发出去，就万事大吉了？
—— 机器人真的走到了预想的位置吗？
【配图占位】
机器人“走歪了”示意
9 / 26

## Slide 10
第二部分 · 开环控制与偏差
开环控制是什么
—— —— 发指令，但不测量结果
开环控制 = 只发出控制指令，不读取执行结果、不做修正。
本实验发给 K1 速度指令后就结束，不测量它实际走到了哪——
这就是“开环”。优点：简单；缺点：无法应对干扰。
【配图占位】
开环控制流向（指令 → 执行 → 结束）
核心概念 B09 · 开环
10 / 26

## Slide 11
第二部分 · 开环控制与偏差
偏差从哪来
—— —— 实际轨迹，往往不等于预期
偏差 = 实际 − 预期（A05）
机器人走出的轨迹，往往和设想的不一样。
• 来源：地面不平整 / 轮子打滑
• 来源：参数误差 / 惯性
• 实际轨迹 ≠ 预期直线
【配图占位】
预期直线 vs 实际偏斜轨迹对照图
核心概念 A05 · 偏差
11 / 26

## Slide 12
第二部分 · 开环控制与偏差
开环 vs 闭环
—— —— 本课只做开环，闭环留待后续
维度 | 开环（本课） | 闭环（后续课程）
是否测结果 | 否，发完即结束 | 是，读取实际再修正
复杂度 | 简单 | 较复杂
精度 | 受干扰大 | 能抵消干扰
本课定位 | 实操采用 | 暂不引入（留待 U2 / U4）
本课采用开环；闭环“测结果再修正”留待后续课程，是消除偏差的办法。
12 / 26

## Slide 13
第二部分 · 开环控制与偏差
为什么本课要观察偏差
—— —— 先会测量，才有改进
本课目标不是“绝对精准”，而是建立一套习惯：
发指令 → 测偏差 → 做记录。
今天测量到的偏差，正是后续课程引入传感器闭环时的输入。
【配图占位】
偏差记录 → 后续改进 链路示意
13 / 26

## Slide 14
第三部分 · 运动实验与安全
动手前，先守规矩
—— —— 真机移动的安全底线
动手前，先守规矩
—— 接下来 K1 会真的动起来，比“原地切换”更需谨慎
【配图占位】
空旷场地 + 监督 场景剪影
14 / 26

## Slide 15
第三部分 · 运动实验与安全
实验安全规范
—— —— 空旷 · 在场 · 有预案
⚠ 安全提示：真机移动，安全优先
• ① 场地空旷、无易撞物，远离台阶与电源
• ② 教师与同伴在场，保持安全距离
• ③ 明确急停与收尾手势，人人知晓
• ④ 发指令前先预判轨迹，确认路径无阻挡
15 / 26

## Slide 16
第三部分 · 运动实验与安全
实验准备：连接与确认模式
—— —— 先连上，再确认它站好了
from boosteros.robots.booster import BoosterRobot
robot = BoosterRobot() # 建立与 K1 的连接（对应 notebook 2.1，cell-7）
mode = robot.get_mode() # 读取当前运行模式（对应 notebook 2.2，cell-9）
print(mode) # 确认当前为已直立的 'prepare'
先连上、再确认它已经站好（prepare），才进入运动指令环节。
16 / 26

## Slide 17
第三部分 · 运动实验与安全
进入行走态（多步 + 人工窗口）
—— —— 确认后才发 walk，不可连点
⚠ 人工确认节点不可跳过：直立站稳 · 周围空旷 · 教师监督
① 进入 prepare
并手动拉起站稳
② 人工确认
直立·空旷·教师监督
③ 进入 walk
发速度指令
④ 安全停止
set_velocity 0,0,0
⑤ 回 prepare
站立稳定
⑥ damping
软态收尾
人工窗口
六步时序，② 人工确认不可连点跳过；必须先站稳、确认环境，才发 walk。对应 notebook 3.2（cell-15 / cell-17）。
17 / 26

## Slide 18
第三部分 · 运动实验与安全
代码 · 前进
—— —— set_velocity(0.5, 0, 0)
# 对应 notebook 3.3（cell-19）
robot.set_velocity(0.5, 0, 0) # 前进 0.5 m/s
# 约 2 秒后
robot.set_velocity(0, 0, 0) # 速度归零，停止
人工确认后再运行；vx 取正值即前进。运行约 2 秒后归零停止，测量实际落点。
18 / 26

## Slide 19
第三部分 · 运动实验与安全
代码 · 后退
—— —— set_velocity(-0.5, 0, 0)
# 对应 notebook 3.4（cell-21）
robot.set_velocity(-0.5, 0, 0) # 后退 0.5 m/s
# 约 2 秒后
robot.set_velocity(0, 0, 0) # 停止
vx 取负值即后退；后退前务必确认后方空旷，再运行本 cell。
19 / 26

## Slide 20
第三部分 · 运动实验与安全
代码 · 左转与右转
—— —— set_velocity(0, 0, ±0.5)
# 对应 notebook 3.5（cell-23 / cell-24）
robot.set_velocity(0, 0, 0.5) # 向左转（逆时针）0.5 rad/s
robot.set_velocity(0, 0, 0) # 停止
robot.set_velocity(0, 0, -0.5) # 向右转（顺时针）0.5 rad/s
robot.set_velocity(0, 0, 0) # 停止
vyaw 正数左转（逆时针）、负数右转（顺时针）；转约 90° 后归零，测量实际转角。
20 / 26

## Slide 21
第三部分 · 运动实验与安全
代码 · 停止与安全收尾
—— —— 先停，再回 prepare，最后 damping
⚠ 先停，再回 prepare，最后 damping 收尾
# 对应 notebook 3.6（cell-26 / cell-28）
robot.set_velocity(0, 0, 0) # 速度归零，停止行走
robot.set_mode("prepare") # 安全停止，回到站立稳定
# 确认已坐下 / 趴好后
robot.set_mode("damping") # 软态收尾
停止行走必须先回 prepare；确认已坐下/趴好，才切 damping 收尾，杜绝 walk→damping。
21 / 26

## Slide 22
第三部分 · 运动实验与安全
观察记录任务
—— —— 把“预期”和“实际”的差记下来
不写代码：每组按指令移动后，测量实际落点，填入实训手册 §四 偏差表（预期位置 / 实际位置 / 偏差方向与大小）。
【动手试试】
观察记录要点：
· 每个方向测一次：前进 / 后退 / 左转 / 右转
· 直线是否偏向一侧？停止时有没有多走一点？转向后位置有没有平移？
· 把偏差写成具体数字，同桌交叉核对后签字。
22 / 26

## Slide 23
第四部分 · 拓展与评价
拓展：场地布置与测量
—— —— 见附件《K1 运动实验场地布置与测量图示》
要让偏差测得准，场地和测量方法本身就要规范：
· 长边 ≥ 5 米、宽边 ≥ 4 米，地面平整
· 贴起点线、每 0.5 米刻度线、安全边界线
· 贴 30° / 60° / 90° 角度参照线
· 每次实验前拍照、实验后复位标记
【配图占位】
场地布置示意图（起点/刻度/边界/角度线）
详细图示见附件《K1 运动实验场地布置与测量图示》
23 / 26

## Slide 24
第四部分 · 拓展与评价
分组实操任务卡
—— —— 在监督下完成一次完整移动
【动手试试】
分组轮换，在监督下完成一次完整移动：
· 每组：prepare → 确认 → 前进 → 后退 → 左转 → 右转 → 停止收尾
· 每组指定 1 名安全员，全程盯守
· 教师先完整示范一遍，再放手让学生操作
· 每个方向运行约 2 秒后归零；操作前确认周围空旷、站位安全
24 / 26

## Slide 25
第四部分 · 拓展与评价
本课小结
—— —— 带走三件东西
① 自身坐标系
x 前 · y 左 · yaw 左转
机器人朝向变了，
“前”也跟着变
② set_velocity 三参数
vx 前后 · vy 左右
vyaw 转向
正方向约定要记牢
③ 开环与偏差
发指令、测偏差、做记录
偏差 = 实际 − 预期（A05）
25 / 26

## Slide 26
第四部分 · 拓展与评价
学习评价
—— —— 测一测，带得走多少
带走三件东西：① 自身坐标系 ② 三参数与方向 ③ 开环与偏差
学习评价（与实训手册一致）
• 判断：发送速度指令前，必须先让 K1 进入 walk 模式，且在 prepare 下已 STAND 直立站稳。（ ）
• 填空：set_velocity(vx, vy, vyaw) 中，vx 取正值表示 ______，vyaw 取正值表示 ______。
• 选择：本实验属于开环控制，下列对“开环”的描述正确的是（ ）。A. 发出指令后持续读取实际位置并自动修正误差 B. 发出指令后不读取实际结果，也不自动纠正偏差 C. 必须保持电路闭合才能运动 D. 机器人只能走直线，不能转向
• 选择：停止运动并收尾时，下列顺序安全且正确的是（ ）。A. walk 直接切 damping B. 直接关闭电源 C. set_velocity(0,0,0) → prepare → 坐下/趴好 → damping D. 先切 damping，再把速度归零
26 / 26