## Slide 1
第四堂人形机器人课
头部、步态与预定义动作
—— 让 K1 会看、会走、会做
【配图占位】
课程主视觉 / K1 转动头部 + 行走场景 或 头部坐标系示意图
课时 L4 · 主讲人：__________
1 / 26

## Slide 2
导学
本课目标
—— —— 一节课我们要带走什么
• 认识头部坐标系 pitch / yaw，会用 set_head_angle 控制头部姿态
• 掌握 set_gait 切换足球 / 标准步态，对比行走差异
• 用 do_action 调用预定义动作，并用 TaskHandle 确认任务终态，体验开环组合行为
2 / 26

## Slide 3
第一部分 · 头部坐标系与角度指令
从“能走”到“会看、会做”
—— —— 脑袋和走路姿势也能编程吗？
【配图占位】
K1 站立待发 / 头部转动 场景图
回顾：上节课我们让 K1 按指令走起来了。
【想一想】
想让它走路时脑袋转向一边、
看看那边的东西，程序该怎么写？
先猜一下，下面揭晓。
3 / 26

## Slide 4
第一部分 · 头部坐标系与角度指令
什么是头部坐标系
—— —— 以机器人头部为参照的两个角度
角度 | 名称 | 正值方向 | 物理限位（约）
pitch | 俯仰角 | 低头（看向地面） | -0.3 ~ 1.0 rad
yaw | 偏航角 | 头向左转 | -0.785 ~ 0.785 rad
头部自身坐标系：pitch 管低头抬头，yaw 管头左右转；单位都是弧度（rad）。
4 / 26

## Slide 5
第一部分 · 头部坐标系与角度指令
两个角度的正方向
—— —— pitch 正 = 低头 · yaw 正 = 头向左转
两个角度的正方向约定：
· pitch 正值 = 低头（看向地面）
· yaw 正值 = 头向左转
注意：yaw 与 L3 机身 yaw 同名，但一个是整机转向、一个是脑袋转头。
【配图占位】
头部正方向标注图（pitch 低头 / yaw 左转）
5 / 26

## Slide 6
第一部分 · 头部坐标系与角度指令
set_head_angle 的参数与约束
—— —— 一个接口，两个角度，只听 walk 的
参数 | 含义 | 正方向 | 模式约束
pitch | 头部俯仰 | 正值 = 低头 | 仅在 walk 模式下有效
yaw | 头部偏航 | 正值 = 头向左转 | 仅在 walk 模式下有效
set_head_angle(pitch, yaw) 同时设置、立即生效；但只在 walk 模式下有效，否则报错。
6 / 26

## Slide 7
第一部分 · 头部坐标系与角度指令
头部视野与运动
—— —— 边走边转头，能看更宽
头部相机是 K1“看世界”的主要来源。
行走中改变 yaw 让头部左右转动，就能比固定朝前看到更宽的视野——
这也是后续“看到目标再行动”的第一步。
【配图占位】
头部视野扫描示意图（固定朝前 vs 左右转动）
7 / 26

## Slide 8
第一部分 · 头部坐标系与角度指令
三个头部动作对照
—— —— 低头 / 转头 / 回正怎么写
指令 | 动作 | 方向
set_head_angle(0.3, 0) | 低头 | 看向地面
set_head_angle(0, 0.5) | 头向左转 | 向左 0.5 rad
set_head_angle(0, 0) | 回正 | 中位
低头 / 转头 / 回正三个动作怎么写，一表记牢；均在 walk 模式下发送。
8 / 26

## Slide 9
第二部分 · 步态与预定义动作
除了脑袋，还能怎么“走”和“做”
—— —— 引出步态与动作库
除了脑袋，还能怎么“走”和“做”？
—— 它的走路姿势可调吗？厂家还准备好了哪些现成动作？
【配图占位】
K1 不同步态 / 做动作 示意
9 / 26

## Slide 10
第二部分 · 步态与预定义动作
步态是什么
—— —— soccer 踢球步 vs default 标准步
维度 | soccer（足球步态） | default（标准步态）
适用 | 踢球等前倾动作 | 日常平稳行走
重心 / 特点 | 更靠前、利于踢球 | 居中、更稳
set_gait("soccer" | "default")：步态决定“怎么迈步”，本课对比两种步态的行走差异。
10 / 26

## Slide 11
第二部分 · 步态与预定义动作
预定义动作库
—— —— do_action(id)，一行调用现成行为
预定义动作库 = 厂家把常用肢体行为固化好，可通过 do_action(id) 一行调用。
调用会立即返回一个 TaskHandle（任务句柄），用来跟踪这次动作任务是否结束；
不必关心底层关节轨迹，只关心「做什么、何时做完」。
【配图占位】
预定义动作缩略图（以 list_actions 读到的动作为准）
核心概念：动作库 + TaskHandle
11 / 26

## Slide 12
第二部分 · 步态与预定义动作
看清手里的“武器库”
—— —— 先列清单，再调用
调用动作前，先看清“武器库”：
· `list_actions()` 列出所有预定义动作及其 id、type、duration、interruptible
· `do_action(id)` 用 id 指定动作（id 比名字稳定），返回 `TaskHandle`
· `list_gaits()` 查看支持的步态
只读取、不移动；具体代码在实验四（4.1）调用前查看。
【配图占位】
动作库清单截图 / 动作缩略图
12 / 26

## Slide 13
第二部分 · 步态与预定义动作
本课认知主线
—— —— 头部 + 步态 + 动作 = 组合行为
① 头部坐标系
pitch 低头
yaw 头左转
用 set_head_angle
② 步态切换
soccer / default
用 set_gait
③ 预定义动作
do_action(id)
动作库一行调用
13 / 26

## Slide 14
第三部分 · 头部·步态·动作实验与安全
动手前，先守规矩
—— —— 真机移动与大幅动作的安全底线
动手前，先守规矩
—— 接下来 K1 会动头部、换步态、做大幅动作，比“原地切换”更需谨慎
【配图占位】
空旷场地 + 监督 场景剪影
14 / 26

## Slide 15
第三部分 · 头部·步态·动作实验与安全
实验安全规范
—— —— 空旷 · 在场 · 有预案
⚠ 安全提示：真机移动与大幅动作，安全优先
• ① 场地空旷、无易撞物，远离台阶与电源
• ② 教师与同伴在场，保持安全距离
• ③ 明确急停与收尾手势，人人知晓
• ④ 大幅动作前确认周围空间充足
15 / 26

## Slide 16
第三部分 · 头部·步态·动作实验与安全
实验准备：连接 K1
—— —— 先连上，进实验再看清清单
# 对应 notebook 2.1（cell-7）
from boosteros.robots.booster import BoosterRobot
robot = BoosterRobot() # 建立连接（仅连接，不移动）
先连上机器人；动作库与步态清单在实验四（4.1）调用前再用 `list_actions()` 查看，不必提前统一确认模式。
16 / 26

## Slide 17
第三部分 · 头部·步态·动作实验与安全
进入行走态（仅首次需人工窗口）
—— —— 确认后才发 walk，后续只注模式
⚠ 人工确认仅首次：直立站稳 · 周围空旷 · 教师监督
① 进入 prepare
并手动拉起站稳
② 人工确认
仅首次·直立·空旷·教师监督
③ 进入 walk
发头部/步态/动作
④ 回正头部
set_head_angle 0,0
⑤ 回 prepare
站立稳定
⑥ 手动趴姿
→ damping（人工）
人工窗口（仅首次）
六步时序，② 人工确认仅首次不可跳过；其余步骤只在代码前注明所需模式，不重复窗口。对应 notebook 2.3 首次进入 walk（cell-9 / cell-10）。
17 / 26

## Slide 18
第三部分 · 头部·步态·动作实验与安全
代码 · 头部控制
—— —— set_head_angle(0.3, 0) 等
# 对应 notebook 2.3–2.5（cell-10 / cell-12 / cell-14），机器人处于 walk 模式
robot.set_head_angle(0.3, 0) # 低头约 0.3 rad
robot.set_head_angle(0, 0.5) # 头向左转 0.5 rad
robot.set_head_angle(0, 0) # 回正
机器人保持在 walk 模式；先不发速度，仅调头部，观察视野变化。运行前确认已人工窗口进入 walk。
18 / 26

## Slide 19
第三部分 · 头部·步态·动作实验与安全
代码 · 步态切换
—— —— set_gait("soccer") / "default"
# 对应 notebook 3.1–3.3（cell-17 / cell-19 / cell-21），机器人处于 walk 模式
robot.set_gait("soccer") # 切换足球步态
robot.set_velocity(0.3, 0, 0) # 前进 0.3 m/s
# 约 2 秒后
robot.set_velocity(0, 0, 0) # 停止
robot.set_gait("default") # 切回标准步态，同样前进对比
本环节在 walk 模式下切换 gait 并对比（实验二头部控制即在该模式下）；保持低速短时，停止后回 prepare（见 3.4）。
19 / 26

## Slide 20
第三部分 · 头部·步态·动作实验与安全
代码 · 预定义动作
—— —— 看清清单后 do_action(id)，并用 TaskHandle 确认终态
# 对应 notebook 4.1 / 4.2 / 4.3（cell-26 / cell-28 / cell-30）
actions = robot.list_actions() # 4.1 先看清单（只读，不移动）
for a in actions:
print(f"id={a.id:<20} type={a.type:<12} 时长={a.duration}s 可打断={a.interruptible}")
print("支持的步态：", robot.list_gaits())
# 4.2 探究 ActionInfo 与 TaskHandle（须在 walk 模式下）
# robot.set_mode("walk") # 若仍在 prepare，先进入 walk（已直立，无需手动拉起）
act = actions[0]
handle = robot.do_action(act.id) # 返回 TaskHandle
print("status =", handle.status) # PENDING / RUNNING / ...
handle.wait() # 阻塞直到进入终态
print("done =", handle.done(), "final =", handle.status) # SUCCEEDED / FAILED / CANCELLED
# 4.3 学生任务：连续编排两个动作（含 upper_body 与 whole_body 各一）
upper = [a for a in actions if a.type == "upper_body"]
whole = [a for a in actions if a.type == "whole_body"]
if upper and whole:
h1 = robot.do_action(upper[0].id); h1.wait() # 先 upper_body，等待终态
h2 = robot.do_action(whole[0].id); h2.wait() # 再 whole_body，等待终态
do_action 必须在 walk 模式下调用；幅度大，确认周围空旷、教师监督后再运行。运行后先回 prepare（4.4），再手动趴姿→damping。
20 / 26

## Slide 21
第三部分 · 头部·步态·动作实验与安全
代码 · 停止与安全收尾
—— —— 先回正，再 walk→prepare，最后 damping
⚠ 头部回正 → walk→prepare；动作实验结束先回 prepare（4.4），再手动趴姿→damping
# 对应 notebook 2.5 / 3.4 / 4.4（cell-14 / cell-23 / cell-32）
robot.set_head_angle(0, 0) # 头部回正
robot.set_mode("prepare") # 安全停止，回到站立稳定
# 确认已站立稳定后，按约定手动放置趴姿 → damping → 关机（严禁程序直进 damping）
头部实验先回正再 walk→prepare；步态实验先归零再 prepare；动作实验结束先回 prepare（4.4），再手动趴姿→damping，严禁程序直接 walk→damping。
21 / 26

## Slide 22
第三部分 · 头部·步态·动作实验与安全
观察记录任务
—— —— 把“预期”和“实际”的差记下来
不写代码：每组按指令操作头部 / 步态 / 动作，记录实际现象与偏差，填入实训手册 §六 观察表（开环：发指令、测现象、做记录）。
【动手试试】
观察记录要点：
· 头部：低头 / 转头后相机视野怎么变？
· 步态：同样 0.3 m/s 走 2 秒，soccer 与 default 姿态 / 稳定感有何不同？
· 动作：每个 do_action 做了什么、幅度多大？把现象写成具体描述，同桌交叉核对。
22 / 26

## Slide 23
第四部分 · 拓展与评价
拓展：边走边转头扫描
—— —— 见附件《K1 综合行为设计任务卡》
把头部控制与 L3 速度控制组合起来，可形成“前进同时头部左右扫视”的组合行为：
· 先写指令顺序（先做什么、再做什么、何时回正）
· 标注每步所需模式（哪些必须在 walk 下）
· 列出至少 2 条安全注意点
【配图占位】
组合行为示意图（前进 + 头部左右扫视）
详细图示见附件《K1 综合行为设计任务卡》
23 / 26

## Slide 24
第四部分 · 拓展与评价
分组实操任务卡
—— —— 在监督下完成一次组合行为
【动手试试】
分组轮换，在监督下完成一次组合行为：
· 每组：prepare → 确认 → 进 walk → 低头/转头/回正 → 切换步态 → 调动作 → 停止收尾
· 每组指定 1 名安全员，全程盯守
· 教师先完整示范一遍，再放手让学生操作
· 每个动作运行前确认周围空旷、站位安全；动作幅度大须留足空间
24 / 26

## Slide 25
第四部分 · 拓展与评价
本课小结
—— —— 带走三件东西
① 头部坐标系
pitch 低头
yaw 头左转
与 L3 机身 yaw 不同
② 步态切换
soccer / default
用 set_gait
③ 预定义动作库
do_action(id)
一行调用现成行为
25 / 26

## Slide 26
第四部分 · 拓展与评价
学习评价
—— —— 测一测，带得走多少
带走三件东西：① 头部坐标系 ② 步态切换 ③ 预定义动作库
学习评价（与实训手册一致）
• 判断：set_head_angle(pitch, yaw) 只能在 walk 模式下调用，在 damping / prepare 下调用会报错。（ ）
• 填空：切换步态用 set_gait(____)；若当前不在 walk 模式，该设置会 ______（填“立即生效”或“记录并在下次进入 walk 时生效”）。
• 填空：头部俯仰角 pitch 的正值表示 ______（填“低头”或“抬头”）。
• 选择：用于在 walk 模式下控制头部姿态的接口是（ ）。A. set_velocity B. set_gait C. set_head_angle D. do_action
• 选择：do_action 指定动作时应传入（ ）。A. 动作名字字符串 B. list_actions() 返回的 id C. 动作 duration D. 任意整数
26 / 26